Ritterdal verte - Dalle gazon en PE-HD

Descriptif pour cahier des charges (version 06 2022)

Note :	Les parties entre [ ... texte ... ] peuvent être supprimées en cas de CSC neutre.

Les parties entre « ... texte ... » constituent un choix à adapter en fonction des spécificités du projet.

1. Principe général

Les « ... espaces verts / emplacements de stationnement / accès pompiers / allées etc. … » seront réalisés à l'aide de dalles en PE-HD [ ... Ritterdal verte pour gazon ... ] qui permettront la réalisation de zones engazonnées, carrossables, stables et perméables.

2. Descriptif du produit

Les dalles gazon [ ... de type RitterDal ... ] seront en polyéthylène haute densité recyclé de couleur verte, auront une dimension de 50 x 39 cm et une épaisseur de 4,5 cm. Vides, elles offriront une résistance de minimum 100 t/m² et jusqu'à 480 t/m² une fois remplies.

Les dalles gazon auront une structure en forme de nids d'abeilles et seront munies d'ouvertures rondes à la base de chaque cellule pour éviter un pourrissement des racines et permettre leur pénétration dans le sol. Elles seront munies de crampons inférieurs de ± 2 cm afin de les ancrer dans le lit de pose.

Les dalles gazon devront être recyclables et résister aux influences atmosphériques et aux intempéries. Elles seront résistantes aux UV et au gel ainsi qu'aux acides, alcools et autres agents chimiques (ex : sels de déneigement, ammoniaque, pluies acides, …). Les dalles gazon devront être neutres pour l’environnement et ne pas nuire aux nappes phréatiques. Elles seront certifiées ISO 9001 et disposeront de rapports d’essais en laboratoire.

Lors de la pose en quinconce, les dalles se verrouilleront les unes aux autres par simple emboîtement latéral grâce aux pates débordantes prévues à cet effet. Ce système empêchera tout soulèvement des dalles les unes par rapport aux autres et permettra une légère dilatation des dalles entre elles. Les dalles gazon auront leurs parois extérieures ouvertes de sorte que mises côte à côte, le dessin formé aux jonctions permette d'obtenir les mêmes formes d'alvéoles que sur le reste de la surface. L'absence de doubles parois aux jonctions des dalles rendra les raccords entre les dalles invisibles.

La pose des dalles se fera en suivant le descriptif de mise en œuvre du fabriquant. L'entrepreneur devra fournir la fiche technique provenant du fournisseur de la dalle.

3. Descriptif de pose

3.1. Réalisation de la fondation

a. Décaisser la terre sur « ... _ _ cm ... ».

b. En fond de coffre, poser un géotextile non-tissé « ... de minimum _ _ _ g/m² ... » [ ... de type Fibertex ... ] .

c. Réaliser un lit porteur d'une épaisseur de « ... 20 à 30 cm pour des véhicules légers / 30 à 50 cm pour des accès pompiers / 45 à 60 cm pour du passage de camions ... ». Le lit porteur sera en « ... graviers, concassé, pierrailles ... » d'une granulométrie « ... Ø 10/32, Ø 20/50, Ø 20/63, etc. ... ». Une granulométrie de type Ø 0/_ ne pourra pas être utilisée au risque de rendre la surface trop peu drainante. Bien compacter.

3.2. Réalisation du lit de pose

a. Sur le lit porteur, poser un géotextile non-tissé anti-contaminant [ ... de type Fibertex ... ] de minimum « ... _ _ _ g/m² ... » afin d'éviter le transfert du lit de pose dans le lit porteur.

b. Réaliser un lit de pose d'une épaisseur de 4 à 5 cm « ... en fin gravier ou en lave concassée, granulométrie Ø 2/5, Ø 2/7 ... ». Une granulométrie de type Ø 0/_ ne pourra pas être utilisée au risque de rendre la surface trop peu drainante. Bien compacter.

3.3. Pose des dalles gazon

Les dalles [ ... Ritterdal gazon ... ] seront posées et assemblées entre elles en quinconce en suivant le descriptif de pose du fournisseur. Prévoir un joint de dilatation de 5 cm entre les dalles gazon et les éléments entourant la zone « ... tel que les bordures en béton / les pavés / les billes de chemin de fer / l'asphalte / etc. ... » .

3.4. Plots de marquage

Les « ... emplacements de stationnement / accès pompiers / allées etc. … » seront délimités par des plots de marquage spécifiquement conçus et adaptés pour la dalle [ ... Ritterdal gazon ... ] . Le nombre de plots et la disposition de ces derniers sont définis en accord avec l’architecte et le chef de projet. Les plots devront être mis en place avant le remplissage des dalles gazon.

3.5. Remplissage des dalles gazon

Le remplissage des dalles [ ... Ritterdal gazon ... ] devra avoir lieu dès que leur pose sera terminée. Les dalles gazon ne peuvent pas être placées et laissées vides.

Le remplissage devra se faire avec un substrat prévu à cet effet qui assurera pour le gazon à la fois nutrition, perméabilité et rétention d'eau. Les semences doivent également être spécialement sélectionnées pour cet usage et mélangées au substrat au moment du remplissage des dalles. Assurer un arrosage suffisant après le remplissage.

Le remplissage du mélange se fera jusqu'au bord supérieur de la dalle sans être compacté. L'excédent de terre et de substrat dépassant de la dalle doivent être retirés par brossage léger de manière à éviter un écrasement qui empêcherait le développement du gazon et la bonne perméabilité de la surface. Après les premiers arrosages ou pluies, le niveau supérieur du substrat devra se trouver plus ou moins 5 mm plus bas que le niveau supérieur des dalles laissant ainsi ressortir leur structure. Cet espace entre le niveau supérieur de la terre et le niveau supérieur de la dalle doit être laissé vide. Cet espace vide est indispensable afin que le gazon puisse pousser librement sans se faire écraser à sa base une fois la zone mise en fonction.

4. Mise en fonction et entretien

Afin de permettre au gazon un développement optimal et obtenir une résistance suffisante avant la mise en fonction des zones concernées, les surfaces engazonnées devront être interdites à toute circulation piétonne ou de véhicules tant que la première tonte n'a pas été réalisée. Un arrosage régulier sera indispensable pendant cette période. Attendre que le gazon ait atteint une hauteur de 8 cm avant la première tonte.

Afin d'assurer la beauté de la réalisation et la longévité du gazon, une tonte régulière et un apport suffisant en eau seront à prévoir. Deux fois par an, l’ajout d’un engrais adéquat sera nécessaire.